## Slide 1
Philippe Dhaussy
Univ. Européenne de Bretagne
Lab-STICC
UMR CNRS 6285
ENSTA-Bretagne, Brest.
philippe.dhaussy@ensta-bretagne.fr
Modélisation et validation formelle
de modèles temporisés
Notes: <number>

## Slide 2
Modélisation formelle de modèles temporisés
Motivation et contexte :
      Le développement de systèmes embarqués
Méthodes formelles
    Objectifs, enjeux
    Techniques de vérification
    Model checking : Un exemple
    Formalisation des propriétés
    Langage UPPAAL basé sur les automates temporisés

## Slide 3
Modélisation formelle de modèles temporisés
Motivation et contexte :
      Le développement de systèmes embarqués
Méthodes formelles

## Slide 4: Motivations
  « Quel concepteur accepterait de monter dans un véhicule complètement automatisé par un logiciel dont il serait l’auteur ? »
  (G. Berry, INRIA, Académie des sciences)

## Slide 5
Systèmes embarqués critiques
Systèmes intelligents
Réflexivité : capacité d’analyser, d’auto diagnostique
Adaptabilité
Systèmes réactifs
Réactivité, contraintes temps réel, criticité, fiabilité, sûreté
Validation complexe
Outils et techniques pour :
  la validation
  l’ingénierie des systèmes intelligents
  l’ingénierie multi-points de vue
Systèmes hétérogènes
exigences fonctionnelles
extra-fonctionnelles
lois de la physique

## Slide 6: La vérification des sytèmes : une question de sécurité et d’argent (1/2)
La sonde Mariner-1 vers Vénus emprunte une mauvaise trajectoire à cause d’une erreur dans un programme FORTRAN. La sonde est détruite moins de 5 minutes après son envol.
En 1981, le premier lancement de la navette spatiale a été retardé de deux jours à cause d'un problème logiciel.
Un avion US vole vers l’hémisphère sud et se retourne en passant l’équateur
Controle de traffic aérien : problème le long du méridien de Greenwich ( degrés de longitude 0)
…

## Slide 7: La vérification des sytèmes : une question de sécurité et d’argent (2/2)
Logiciel écrit pour les US F-16 : accidents lors de la réutilisation pour des avions israéliens survolant la mer morte (altitude < niveau de la mer)
L'explosion d'Ariane 5, le 4 juin 1996 : due à une erreur logicielle (un demi milliard de dollars, non assuré!)
Bug dans le processeur Pentium-II d’Intel (début 90). Perte de 475 millions $US.
Ouverture de l’aéroport de Denver reportée de 9 mois : erreur logicielle dans le système de manutention des bagages. Perte: 1.1 million $US / jour
etc …

## Slide 8: Et pourtant, ces systèmes avaient été testés !
Les test traditionnels démontrent seulement la présence d’erreurs, non leur absence.
Définition des exigences ambigues ⇒
  Interprétées de différentes manières par le client et le concepteur
  Difficultés d’évaluer si la conception et l’inplantation sont conformes aux exigences
Description de l’architecture informelle ⇒
  mauvaise interprétation par le programmeur
  description non précise des propriétés des modules implantés
La validation est réalisée trop tard dans le cycle de vie

## Slide 9: Evolution de la complexité

## Slide 10: Complexité

## Slide 11: Evolution de l’informatique embarquée
Taille mémoire
1970
1980
1990
2000
2010
1 Ko
100 Ko
1 Mo
10 Mo
Airbus
Automobile
A320 : 5 Mo
607 peugeot : 2 Mo
A330 : 12 Mo
A340
CX Citroen : 1,1 Ko
A300 : 23 Ko
A380
2020

## Slide 12: Multiplication des préoccupations : points de vue multiples
Une préoccupation transverse
= un point de vue
L’ingénierie des systèmes embarqués
= ingénierie par points de vue
Les questions scientifiques
  qu’est-ce qu’un point de vue ?
  quels modèles de points de vue ?
  quel assemblage de points de vue ?
  …
[F. Boniol]

## Slide 13: Enjeux pour les analyses formelles en contexte industriel
User Models
(UMLx, AADL, SDL, …)
Exigences
Notations
Techniques,
Outils
Model-
Checkers
  Formalisation des
  contextes environnementaux
  et des propriétés
  Réduction de l’explosion combinatoire
Comment intégrer des techniques d’analyse formelle dans l’ingénierie des exigences et du logiciel ?
Processus
KAOS

## Slide 14: Recherche d’un continuum
continuum
Assurer un continuum
entre l’ingénierie du besoin et
l’ingénierie de développement
Modèle de
spécification système
Modèle
d’architecture système
Modèle
spécification composants
Modèle
conception composants
Besoins
Outils
Processus dirigé par les modèles
Méthodologie semi-automatisée
Maintenance et cohérence outillées
Un exemple de formalisme
parmi d’autres …
www.omg.org

## Slide 15: Exemple de projet collaboratif : TopCased (Toolkit in OPen-source for Critical Application & SystEms Development)
Consortium autour d’Airbus :
  Industriels utilisateurs Airbus, THALES Aerospace, Siemens VDO, CNES Toulouse, Astrium, Motorola, CS-SI, Atos Origin),
  PME (Anyware, Tectosages, …),
  Universitaires (FERIA, ENSEEIHT, INSA Toulouse, ENSIETA, ESEO, UFSC Brésil, …).
Objectifs :
Développement d’un environnement open source de développement de logiciels embarqués.
Modélisation et méta-modélisation
Bus de modèles
Environnement de développement (IDE)
Méta-modèles
Modèles
Import/export
de modèles
Vérification
Transformation
Outils externes
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP8
WP1
Contexte général

## Slide 16
Modélisation formelle en contexte industriel
Motivation et contexte :
      Le développement de systèmes embarqués
Méthodes formelles

## Slide 17
Modélisation formelle en contexte industriel
Motivation et contexte :
      Le développement de systèmes embarqués
Approche IDM
Méthodes formelles
    Objectifs, enjeux
    Techniques de vérification
    Model checking : Un exemple
    Formalisation des propriétés
    Langage UPPAAL basé sur les automates temporisés

## Slide 18: Méthodes formelles
Techniques basées sur des fondements mathematiques pour decrirent les systèmes et leurs propriétés
Notation formelle
  Sémantique définie mathématiquement ( non ambigüe)
Analyse formelle
  Traitement automatisé de modèles exprimés dans une notation formelle
  Raisonnements basés sur de la logique

## Slide 19: Modèle formel
Définition
  Un modèle formel est un modèle décrit dans un langage (dit formel) dont la syntaxe et la sémantique sont définies mathématiquement.
  Exemples :
  Formule logique du premier ordre, automates (modèle Uppaal), machines de Turing, . . .
  Contre exemples :
Programme Java (ou C, …), modèle UML. . .

## Slide 20: Objectif des méthodes formelles (1/2)
Un apport complémentaire dans le processus de développement
Aide à la détection des erreurs plus tôt dans le cycle de vie
Renforce la confiance envers le système
Confiance dans un composant
  « Ensemble de garanties du composant pour qu’une équipe de développement puisse lui confier la prise en charge d’une activité d’un processus, en totalité ou partiellement »
Avons-nous confiance en ce composant ?
  par construction de la transformation
  par vérification entre spécification (exigences) et implantation
Exigences
Modèle
conçu
(ou implanté)
Notion de confiance

## Slide 21: Objectif des méthodes formelles (2/2)
Niveau et type d’application en relation avec les attentes envers le système et le degré de confiance souhaitée :
  Fonctionnalités du système : Le niveau de confiance dépend de la criticité des fonctions
  Attentes de l’utilisateur : Les attentes des utilisateurs peuvent être diverses
  Environnement du marché : La date de mise d’un produit sur le marché peut être plus importante que la recherche de défauts

## Slide 22: Quelques mythes sur les méthodes formelles
Elles apportent une solution magique à tous les problèmes de développement logiciel
Elles peuvent garantir que le système est correct à 100 %
Elles sont seulement adaptés aux systèmes critiques
Elles requièrent une expertise de haut niveau en mathématique
Elles augmentent le coût de développement
Elles sont inacceptables pour les utilisateurs
Elles ne sont pas utilisées sur les systèmes réels, de grande taille

## Slide 23: Vérification vs validation
Vérification
“ Construisons nous correctement le système d’après les spécifications ? “
Le système devrait se conformer à sa spécification
Validation
" Construisons nous le bon système pour le client ? ”
Le système devrait satisfaire le client
Spécification
Système
Que fait le
système ?
Le système
satisfait-il cette
spécification ?
Client
Spécifieur

## Slide 24: Pourquoi les méthodes formelles ne sont elles pas plus utilisées ?
Les méthodes formelles
sont difficiles, coûteuses,
non largement utiles
et adaptées seulement
aux systèmes critiques
“Les méthodes formelles
peuvent révolutionner
les développements
logiciels”

## Slide 25: Enjeu des méthodes formelles
“Vérification semi-formelle :
un compromis entre analyse formelle et technique de simulation
Moins de couverture, taille plus grande de système
Courverture
Vérification
formelle
Taille du système
Vérification
semi-formelle
Simulation
conventionnelle
Améliorer
qualité d’analyse
taille des sytèmes

## Slide 26: Méthodes, techniques et outils
Principes
Méthodes et techniques
Méthodologies
Outils
Plus susceptibles
aux changements
abstraction,
• rigueur, formalité,
• correction, complétude
• etc.
Model-checking
Theorem proving
• Organisation de la vérification
Processus de
développement (formel)
Prouveurs Spin, Uppaal, SMV, OBP, TINA, …
Générateur automatique de séquences de test
• Langages formel : B, Fiacre, Promela, Scade, …

## Slide 27
Modélisation formelle en contexte industriel
Motivation et contexte :
      Le développement de systèmes embarqués
Approche IDM
Méthodes formelles
    Objectifs, enjeux
    Techniques de vérification
    Model checking : Un exemple
    Formalisation des propriétés
    Langage UPPAAL basé sur les automates temporisés

## Slide 28: Techniques de vérification
Equivalence de modèles (Equivalence checking)
  Comparaison de 2 spécifications : comparaison de modèles
  Prouver que le comportement d’un système est équivalent à un comportement donné
  Vérification complète, mais en pratique non réalisable sur des gros modèles
Analyse statique de code
  Interprétation abstraite, PolySpace, …
Vérification de modèle (Model Checking)
  Vérifie si un modèle satisfait une propriété donnée
  Vérification partielle (décidabilité)
Vérification déductive (Theorem Proving)
  Preuve de l’équivalence entre une spécification et l’implantation dans un même formalisme
  Vérification partielle

## Slide 29: Preuves de théorèmes
Preuves de théorèmes (theorem-proving)
  démonstration semi-automatique de théorèmes,
  système, propriétés souhaitées :
    exprimés comme des formules mathématiques
    logique donnée par un sytème formel :
      axiomes, règles d’inférences
S0
S1
raffinement
obligations de preuves
Dimensionnement infini
Langages Z, VDM, Larch, B, ...
Outils B-Tool, PVS, Coq, Isabelle, …

## Slide 30: Model Checking
Vérification de modèles (model-checking)
  [Clarke & Emerson 81, Queille & Sifakis, 82]
  Technique de vérification automatique de propriétés temporelles d’un système d’états fini.
  Propriétés temporelles : exprimées dans une logique temporelle.
  Vérification : production de diagnostics, de contre exemples, …
  Système fini

## Slide 31: Model Checking
Propriétés
formelles
model-checking
diagnostics
Vérifier si un modèle satisfait une propriété donnée
Modèle
formel

## Slide 32: Principes du model-checking
Système = ensemble de automates communicants
P1
P4
P2
P3
Graphe global des états : ensemble des exécutions du système
génération de l’espace des états
Analyse &
Propriétés
temporelles
?
p
 q
r
 p
q
r
p
q
 r
s0
s2
s1
(Automates d’états fini, structures de Kripke )

## Slide 33: Principes de la vérification de modèles (model-checking)
Modèle
du système
Diagnostic
(Vrai / Faux + contre exemple)
Propriété
Compilateur,
simulateur
Programme ou modèle
Modèle du système
(génération de l’espace des états )
Système
de transitions
étiquetés
Un Model Checker est un outil qui décide si un Modèle satisfait une Propriété
Formule de logique temporelle
Linear Temporal Logic (LTL)
Computational Tree Logic (CTL)
…
P1
P4
P2
P3
explosion
model-checker

## Slide 34
Modélisation formelle en contexte industriel
Motivation et contexte :
      Le développement de systèmes embarqués
Approche IDM
Méthodes formelles
    Objectifs, enjeux
    Techniques de vérification
    Model checking : Un exemple
    Formalisation des propriétés
    Langage UPPAAL basé sur les automates temporisés

## Slide 35: Un exemple : Un protocole de connexion/déconnexion
a : demande d’ouverture provenant de A
b : demande de fermeture provenant de A
c : demande de fermeture provenant de B
+ : émission, - : réception
Automaton
A
Automaton
B
Entity A
Entity B
a, b
c

## Slide 36
-c
+b
+a
-b
+c
-a
0
1
0
1
Automate
A
Automate
B
Un exemple : Un protocole de connexion/déconnexion
a : demande d’ouverture provenant de A
b : demande de fermeture provenant de A
c : demande de fermeture provenant de B
+ : émission, - : réception

## Slide 37: Dépliement d’un automate : graphe des états
x := 0
x := x + 1
x= 0
x= 1
x= 2
Exemple d’un automate qui incrémente une variable x

## Slide 38: Dépliement d’un produit d’automates : graphe des états
x := 0
x := x + 1
y := 0
y := y + 1
x= 0 y = 0
x= 1 y = 1
x= 0 y = 1
x= 2 y = 0
x= 1 y = 0
x= 0 y = 2
Exemple de 2 automates qui incrémentent les variable x et y
Possibilité de graphe de taille infinie si on ne borne pas les valeurs

## Slide 39: Description du protocole
Sémantique :
  transition (+x) :
    exécutable si transition de sortie de l ’état courant.
    dépôt du message x dans le canal.
  transition (-x) :
    exécutable si transition de sortie de l ’état courant et si le message x est présent en tête du canal.
    retrait du message x dans le canal.
Hypothèse :
  communication FIFO, non bornée, fiable.
  canaux initialement vides.
  A prend l ’initiative.
Modélisation d ’un état global :
état A, canal AB, état B, canal BA

## Slide 40: Analyse du protocole : graphe des états globaux
0 . 0 .

## Slide 41: Analyse du protocole : graphe des états globaux
0 . 0 .
1 a 0 .
+a

## Slide 42: Analyse du protocole : graphe des états globaux
0 . 0 .
1 a 0 .
0 ab 0 .
1 . 1 .
+a
-a
+b

## Slide 43: Analyse du protocole : graphe des états globaux
0 . 0 .
1 a 0 .
0 ab 0 .
1 aba 0 .
1 . 1 .
0 b 1 .
1 . 0 c
+a
+a
-a
-a
+c
+b
-b
-c
+b

## Slide 44: Analyse du protocole : graphe des états globaux
0 . 0 .
1 a 0 .
0 ab 0 .
1 aba 0 .
0 abab 0 .
1 . 1 .
0 b 1 .
1 ba 1 .
0 bab 1 .
1 . 0 c
0 b 0 c
1 ba 0 c
0 bab 0 c
0 ba 0 .
1 baa 0 .
+a
+a
+a
+a
+a
-a
-a
-a
-a
+c
+c
+c
+c
+a
+a
+a
+b
+b
+b
+b
-b
-b
-b
-c
Zone de blocage
du processus B
Zone absorbante
-c
+b
+b

## Slide 45: Communication bornée
0 . 0 .
1 a 0 .
0 ab 0 .
1 . 1 .
0 b 1 .
1 ba 1 .
1 . 0 c
0 b 0 c
1 ba 0 c
0 ba 0 .
+a
+a
-a
-a
+c
+c
+c
+a
+b
+b
-b
-b
-c
Zone
d’interblocage
inévitable
-c
+b
Graphe d’état avec une communication
bornée à 2 messages.

## Slide 46: Tentative de correction (1)
L’état de blocage est inévitable à partir de l ’état global : < 0 b 0 c >
Etat obtenu après la séquence :
A
B
+a
+b
-a
+c
Problème dû à la collision des 2 fermetures b et c.
A (resp. B) peut recevoir c (resp. b) alors qu’il est dans l’état 0

## Slide 47: Tentative de correction (2)
-c
+b
+a
-b
+c
-a
0
1
0
1
-c
-b
Idée : consommer les messages b et c dans l’ état 0.

## Slide 48: Graphe des états après correction
0 . 0 .
1 a 0 .
1 . 1 .
0 b 1 .
0 . 1 .
0 a 0 .
+a
-a
-a
+b
-b
-c
Communication
bornée à
1 message.
1 . 0 c
0 b 0 c
+b
+c
+c
0 . 0 c
0 b 1 c
-b
-c
1 a 0 c
+a
-c
1 . 1 c
-a
-c
1 a 1 .
+c
+a
-b
+b
+c
-c
Plus de blocage, peut on dire que le protocole est correct ?

## Slide 49
Modélisation formelle en contexte industriel
Motivation et contexte :
      Le développement de systèmes embarqués
Approche IDM
Méthodes formelles
    Objectifs, enjeux
    Techniques de vérification
    Model checking : Un exemple
    Formalisation des propriétés
    Langage UPPAAL basé sur les automates temporisés

## Slide 50: Ingénierie des exigences
Ce que le
commercial
a vendu
Ce que le
client a
décrit
Ce que le
chef de
projet a
compris
Ce que
l'architecte
a conçu
Ce que le
développeur
a programmé
Ce dont le
client avait
vraiment
besoin
Une exigence est l'expression documentée d'un besoin que le système devra satisfaire.
L'ingénierie des exigences est une discipline de l'ingénierie des systèmes dont l'objet est d'établir et de maintenir un accord entre les parties prenantes (équipes d'ingénierie, client, ..) sur les besoins que le système doit satisfaire.

## Slide 51: Expression des propriétés
La spécification peut s’exprimer sous la forme de propriétés.
Exemple : cas du protocole
  propriété 1
    informellement : initialement, seule une demande d ’ouverture (a) peut être effectuée.
  propriété 2
    informellement : On a toujours : après une demande d ’ouverture (a), une autre demande (a) n ’est possible que si il y a précédemment une demande de fermeture b, c ou les deux. (collision de b et de c) .

## Slide 52: Expression des propriétés
Exemple : cas du Train – Gate - Controller
  The Train doesn’t cross the Gate if the Gate is up
  It is possible that the train crosses the Gate
  If the Gate is down, eventually the Gate will be up
Problème de l’ambiguïté des langues naturelles

## Slide 53: Nécessité d’une expression formelle des propriétés
Expression des exigences en langage naturel : ambigüité
Exemple :
        « La petite brise la glace »
Signification ?
    S’agit-il du vent qui rafraichie une personne ?
    S’agit-il d’une petite fille qui casse une glace ?

## Slide 54: Expression des propriétés
Expression des propriétés temporelles
  par une forme de logique spécialisée dans les énonçés et raisonnement faisant intervenir la notion d’ordonnancement dans le temps [Pnuelli 77].
Logiques temporelles :
  Expressions non ambigües
  linéaires (LTL) : les executions sont des séquences.
      Permet de parler de l’évolution d’un système au cours du temps en examinant la suite des états que prend le système lorsqu’il parcours un chemin.
      Le système est dans un état à un certain temps.
      A l’instant suivant, il ne peut être que dans un seul état qui est donné par le chemin que l’on est en train d’étudier.
  arborescentes (CTL) : arbres d ’exécutions.
  temporisées TLTL, TCTL, ...

## Slide 55: Classes de propriétés
atteignabilité :
    une situation peut être atteinte
sûreté :
    quelque chose se produit jamais
vivacité :
    sous certaines conditions, quelque chose finira par avoir lieu
équité :
    Un évènement se produira infiniment souvent
Absence de blocage :
    Le système ne se trouvera jamais dans une situation où il ne peut plus évoluer
temporisées : e se produit au bout d’un temps t
stochastiques : … avec une probabilité p

## Slide 56: Principe de la vérification
Le système de transition (SdT) associé à un processus est pris comme graphe d’interprétation de ce processus.
Expression des propriétés sur l’évolution d’un système,
Pour s’intéresser à des propriétés du SdT en terme de propriété de ses états, de ses transitions, de ses chemins.
Une relation de satisfaction est définie entre les systèmes de transition et les formules de la logique.
La vérification se ramène à décider si un système satisfait une formule
Le comportement d’un programme peut être modélisé :
  Soit par un ensemble de séquences  logiques à sémantique linéaire
  Soit par un ensemble d’arbres  logiques à sémantique arborescente

## Slide 57: Logique temporelle linéaire (LTL) [Pnueli 77]
La logique temporelle linéaire permet d’exprimer des propriétés de chemins dans les systèmes de transitions.
Les formules LTL sont construites à partir de :
  propositions atomiques,
  connecteurs  et ,
  opérateurs o (next) et U (until).
Syntaxe des formules (de chemins) :
 ::= a |   | 1  2 | o  | 1 U 2
Exemples :
    proposition a : x = 0, proposition b : y > 3
     : a  b (x = 0  y > 3)
     : a U b (x = 0 U y > 3)
Pour exprimer des formules propositionnelles

## Slide 58: Logique temporelle linéaire (LTL)
Soit P est un ensemble fini de propositions atomiques
Les modèles de LTL sont des suites finies d’états :
s0, s1, s2, …, sn, …  (2P) .
Les éléments de 2P sont interprétés sur la véracité de P.
Notations :
  est appelé chemin
  sii ème état de  . (à l’instant i)
  ii ème suffixe si, si+1, si+2, …, sn , … de 
  |=  : exprime que :
       est un modèle de la formule .
       satisfait la formule .
       est vraie sur .

## Slide 59: Relation de satisfaction
Définie par induction sur la structure des formule LTL :
|= a < == > a  s0, a P
|=   < == > |/= 
|= 1  2 < == > |= 1 ou |= 2
Next : |= o  < == > 1|=  (« suivant »)
  Le chemin  vérifie o  si le chemin 1, commençant à partir de l’instant 1, vérifie .
Until : |= 1 U 2 < == > j  0, j |= 2 et  i, 0  i < j, i |= 1 (« jusqu’à »)
  Le chemin  vérifie 1 U 2 si :
  il existe un instant j tel que le chemin exécuté à partir de cet instant j vérifie 2
  et tous les chemins exécutés à partir des instants précédents vérifient 1.

## Slide 60: Abreviations
vrai pour a   a
faux pour vrai
1  2 pour  ( 1   2)
1 => 2 pour  1  2
1 =equiv 2 pour (1 => 2)  (2 => 1)
« fatalement » : a un suffixe qui vérifie 
  pour vrai U  (parfois noté F )
(un instant le long du chemin  où  est vérifiée)
pour   o  
« toujours» : tous les suffixes de vérifient 
  pour     (parfois noté G )
(A tout un instant le long du chemin ,  est vérifiée)
pour   o  
1 U 2 pour 2  (1  o (1 U 2 ))
1 W 2 = 1 U 2  G 1

## Slide 61: Logique temporelle linéaire (LTL)



 U 
Toujours
Fatalement
« Next »
 jusqu ’à 

## Slide 62: Exemples de formules LTL : cas du protocole
propriété 1
  informellement : initialement, seule une demande d ’ouverture (a) peut être effectuée.
  formellement : init => +a   (+b  +c)
propriété 2
  informellement : On a toujours : après une demande d ’ouverture (a), une autre demande (a) n ’est possible que si il y a précédemment une demande de fermeture b, c ou les deux. (collision de b et de c) .
  formellement :  (+a =>  a U (+b  +c))

## Slide 63: Exemple de propriétés : Un canal de communication
Un message ne peut être dans les deux tampons en même temps :
  (m  S.out  m  R.in)
Le canal ne perd pas de message :
 [ (m  S.out =>  (m  R.in) ]
Le canal préserve l’ordre des messages :
 [ (m  S.out   m’  S.out   (m’  S.out)
=>  (m  R.in   m’  R.in   (m’  R.in) ]
Le canal ne génère pas spontanément de messages :
 [ ( m  R.in ) U (m  S.out ) ]
S.out
R.in
Emetteur S
Récepteur R

## Slide 64: Discrimination d’exécutions
P,Q
P
P
Q
Q
P,Q
P
Q
Q
Avec LTL : impossibilité de différentier les 2 exécutions

## Slide 65: Logique temporelle arborescente (CTL*) [Clarke, Emerson, Sistla 82]
La logique temporelle arborescente permet d’exprimer des formules d’états dans les systèmes de transitions.
Le temps est considéré avoir une structure arborescente, cad qu’à chaque instant, il existe plusieurs futurs possibles.
Les formules CTL* sont construites à partir de :
  d’opérateurs de la logique linéaire ( o, U )
  de quantificateurs de chemins  et 
La syntaxe des formules CTL est :
 ::= a |   | 1  2 |   |  
 ::= o  | 1 U 2

## Slide 66: Relation de satisfaction CTL*
Définie par induction sur la structure des formules CTL* :
q|= a < == > a  Valuation (q), (V : Q  2P)
q|=   < == > q|/= 
q|= 1  2 < == > q|= 1 ou q|= 2
q|=   < == >
 les chemins  partant de l’état q satisfont 
q|=   < == >
 un chemin  partant de l’état q qui satisfait 
Next :|= o  < == > 1|= 
Until : |= 1 U 2 < == >
 j  0, j |= 2 et  i, 0  i < j, i |= 1

## Slide 67: Logique temporelle arborescente (CTL*)








Logique temporelle linéaire + Quantificateurs de chemins

## Slide 68: Combinaisons de combinateurs
   pour  vrai U  « fatalement  »
   pour  vrai U  « possible  »
   pour      « toujours  »
   pour      « préservable  »
Ne pas confondre  et  :
  : toutes les exécutions possibles maintenant vérifient .
  : A tout instant de l’exécution,  est vérifiée.
 et quantifient sur les chemins.
 et  quantifient sur les positions le long d’un chemin donné.

## Slide 69: Exemples de formules CTL*
Sûreté : The Train doesn’t cross the Gate if the Gate is up
A [ ] not (Train.in and Gate.up)
Vivacité : If the Gate is down, eventually the Gate will be up
Gate.down - - > Gate.Up liveness (leads-to)
Possibilité : It is possible that the train crosses the gate
E <> Train.in
Potentiellement toujours : It is ever possible that the Gate will be up
E [ ] Gate.up

## Slide 70
Modélisation formelle en contexte industriel
Motivation et contexte :
      Le développement de systèmes embarqués
Approche IDM
Méthodes formelles
    Objectifs, enjeux
    Techniques de vérification
    Model checking : Un exemple
    Formalisation des propriétés
    Langage UPPAAL basé sur les automates temporisés

## Slide 71: Automates temporisés [ Alur, Dill 94 ] : UPPAAL
Vérificateurs temporisés :
  UPPAAL [Aalborg-Uppsala]
        propriétés d’atteignabilité
        propriétés plus générales : observateurs
  Kronos [Verimag]
        propriétés de vivacité
invariant
garde
reset de l’horloge x
x <= 5
B
x := 0
x > 2
A

## Slide 72: Processus communicants
Invariant
Localité
Synchronisation
Garde
Interrupteur
Lampe
Communication (synchronisation) par canaux
Déclaration : chan go_on

## Slide 73: Transition de délai
Soit un état (s, v) et une valeur réelle   0,
(s, v)  (s, v+  )
si pour tout 0   ’   , v +  ’ satisfait l ’invariant I (s)
X<3
s1
s2
(s1,1)
(s1,1.2)
(s1,2)
...
L ’état du système change grâce
à un passage du temps dans l ’état
dx
dt
= 1

## Slide 74: Transition discrète
Soit un état (s, v) et une transition <s, a, , , s’>
tel que v satisfait la garde 
(s, v) a (s ’, v [ :=0] )
s2
s1
x>2
(s1,2.2)
(s2, 2.2)
L ’état du système change grâce
à une transition du système
Lorsque la garde est vérifiée, la transition est activée et les horloges sont réinitialisés.
s2
s1
x>2 , x:=0
(s1,2.2)
(s2,0)

## Slide 75: Interprétation des contraintes temporelles
Le processus entre dans l’état Start (avec ck = 0).
Il ne peut pas rester dans la localité au-delà de 3.
La transition est tirable après 2.
Le processus entre dans l’état Done durant l’intervalle [2, 3]
Start
ck <=3
Done
ck >= 2
ck := 0
tps
0
2
3
Localité Start
Transition tirable  Done
Modélisation de la durée d’une exécution (un calcul)

## Slide 76: Interprétation des contraintes temporelles
La barrière se ferme en moins de 1 unité de temps
Elle se relève entre 1 et 2 unités de temps
Une barrière
En bas
Se lève
descend
levée
y >= 1
y<1
y<=2
y:=0
y:=0
remonte?
descend?
tps
0
1
tps
0
1
2
Localité descend
Localité Se leve
Transition tirable  En Bas
Transition tirable  levée

## Slide 77: Automate non-zenon
Un automate est non-zenon, s’il évite le blocage du temps (cad incompatibilité dans une localité entre l’invariant et les conditions de transitions)
=> condition d ’exécutabilité de l ’automate
x > 4
x <= 2
1
2
Le système est en deadlock dans l’état 1

## Slide 78: Sémantique dynamique : Système de transitions
x <= 5
x := 0
x <= 2
Système de transitions temporisé (STT) :
Interprétation de
l’automate temporisé

## Slide 79: Langage UPPAAL : un peu de pratique … Démonstration UPPAAL Train-Gate-Controller

## Slide 80: Example : Train – Gate - Controller
approach
exit
Far
In
Gate
Controller
Train
Far
approach
exit
lower
raise

## Slide 81: Example : Train – Gate - Controller
Gate
Controller
exit!
far
near
in
x := 0
Train
x := 0
x > 3
x <= 5
lower?
down
up
raise?
y := 0
y <= 1
y <= 2
y >= 1
y := 0
lower!
exit?
approach?
z <= 2
z <= 1
raise!
z := 0
z := 0
approach!
x >= 1
z >= 1
x <= 5
x <= 3
x = 0
y = 0
z = 0

## Slide 82: Example : Train – Gate - Controller
Gate
Controller
exit!
far
near
in
x := 0
Train
x := 0
x > 3
x <= 5
lower?
down
up
raise?
y := 0
y <= 1
y <= 2
y >= 1
y := 0
lower!
exit?
approach?
z <= 2
z <= 1
raise!
z := 0
z := 0
approach!
x >= 1
z >= 1
x <= 5
x <= 3
x in [1, 3]
y in [1, 3]
z in [1, 3]

## Slide 83: Example : Train – Gate - Controller
Train
Gate
Controller
exit!
far
near
in
x := 0
x := 0
x > 3
x <= 5
lower?
down
up
raise
y := 0
y <= 1
y <= 2
y >= 1
y := 0
lower!
exit?
approach?
z <= 2
z <= 1
raise!
z := 0
z := 0
approach!
x >= 1
z >= 1
x <= 5
x <= 3
x in [1, 2]
y in [2, 5]
z in [1, 2]

## Slide 84: Example : Train – Gate - Controller
Gate
Controller
exit!
far
near
in
x := 0
Train
x := 0
x > 3
x <= 5
lower?
down
up
raise?
y := 0
y <= 1
y <= 2
y >= 1
y := 0
lower!
exit?
approach?
z <= 2
z <= 1
raise!
z := 0
z := 0
approach!
x >= 1
z >= 1
x <= 5
x <= 3
x in [1, 3]
y in [0, 1]
z in [1, 3]

## Slide 85: Example : Train – Gate - Controller
Gate
Controller
exit!
far
near
in
x := 0
Train
x := 0
x > 3
x <= 5
lower?
down
up
raise?
y := 0
y <= 1
y <= 2
y >= 1
y := 0
lower!
exit?
approach?
z <= 2
z <= 1
raise!
z := 0
z := 0
approach!
x >= 1
z >= 1
x <= 5
x <= 3
x in ]3, 5]
y in ]1, 4]
z in ]3, 5]

## Slide 86: Example : Train – Gate - Controller
Gate
Controller
exit!
far
near
in
x := 0
Train
x := 0
x > 3
x <= 5
Lower?
down
up
Raise?
y := 0
y <= 1
y <= 2
y >= 1
y := 0
lower!
Exit?
Approach?
z <= 2
z <= 1
raise!
z := 0
z := 0
approach!
x >= 1
z >= 1
x <= 5
x <= 3
x in ]3, 5]
y in ]1, 4]
z in ]3, 5]

## Slide 87: Example : Train – Gate - Controller
Gate
Controller
exit!
far
near
in
x := 0
Train
x := 0
x > 3
x <= 5
lower?
down
up
raise?
y := 0
y <= 1
y <= 2
y >= 1
y := 0
lower!
exit?
approach?
z <= 2
z <= 1
raise!
z := 0
z := 0
approach!
x >= 1
z >= 1
x <= 5
x <= 3
x in [0, 1]
y in ]1, 5]
z in [0, 1]

## Slide 88: Example : Train – Gate - Controller
Gate
Controller
exit!
far
near
in
x := 0
Train
x := 0
x > 3
x <= 5
lower?
down
up
raise?
y := 0
y <= 1
y <= 2
y >= 1
y := 0
lower!
exit?
approach?
z <= 2
z <= 1
raise!
z := 0
z := 0
approach!
x >= 1
z >= 1
x <= 5
x <= 3
x in [1,3]
y in [0,2]
z in [1,3]

## Slide 89: Example : Train – Gate - Controller
Gate
Controller
exit!
far
near
in
x := 0
Train
x := 0
x > 3
x <= 5
lower?
down
up
raise?
y := 0
y <= 1
y <= 2
y >= 1
y := 0
lower!
exit?
approach?
z <= 2
z <= 1
raise!
z := 0
z := 0
approach!
x >= 1
z >= 1
x <= 5
x <= 3
x in [1,3]
y in [1,3]
z in [1,3]

## Slide 90: UPPAAL : un outil de modélisation et vérification
Edition des modèles
Simulation
Vérification de propriétés

## Slide 91: Simulation

## Slide 92: Vérification de propriétés

## Slide 93: Langage de propriétés d’UPPAAL
BNF-grammar for the requirement specification
Prop ::= A [ ] Expression : Invariantly
| E <> Expression : Possibly
| E [ ] Expression : Potentially always
| A <> Expression : Eventually
| Expression --> Expression : Leads To
p  q = A[] (p imply A<> q).

## Slide 94: Langage de propriétés d’UPPAAL
Invariantly (Safety)
  The property A [ ] p evaluates to true if (and only if) every reachable state satisfy p.
  A [ ] p equivalent to : not E <> not p.
  Examples :
  A [ ] 1 < 2 : invariantly 1 < 2.
  A [ ] p1.cs imply not p2.cs : invariantly process p1 in
  location cs implies that process p2 is not in location cs.
  A[] not deadlock : invariantly the system is not
  deadlocked
A [ ] not (Train.in and Gate.up) :
The Train doesn’t cross the Gate if the Gate is up

## Slide 95: Langage de propriétés d’UPPAAL
Possibly
  The property E <> p evaluates to true for a timed transition system if and only if there is a sequence of alternating delay transitions and action transitions s0 --> s1 --> ... --> sn, where s0 is the initial state and sn satisfies p.
  Examples :
  E <> p1.cs and p2.cs : true if the system can reach a state where both process p1 and p2 are in their locations cs.
  E <> Train.in : It is possible that the train crosses the gate

## Slide 96: Langage de propriétés d’UPPAAL
Potentially always (Fairness)
  The property E [ ] p evaluates to true for a timed transition system if and only if there is a sequence of alternating delay or action transitions s0 --> s1 --> ... --> si --> ... for which p holds in all states si and which either:
    is infinite, or
    ends in a state (Ln, vn) such that either
      for all d: (Ln, vn + d) satisfies p and Inv (Ln), or
      there is no outgoing transition from (Ln, vn)
  Examples :
E [ ] Gate.up : It is ever possible that the Gate will be up

## Slide 97: Langage de propriétés d’UPPAAL
Eventually
  The property A <> p evaluates to true if (and only if) all possible transition sequences eventually reaches a state satisfying p.
  A <> p equivalent to : not E [ ] not p.

## Slide 98: Langage de propriétés d’UPPAAL
Leads To (Liveness)
  The syntax p --> q denotes a leads to property meaning that whenever p holds eventually q will hold as well. Since UPPAAL uses timed automata as the input model, this has to be interpreted not only over action transitions but also over delay transitions.
  p --> q equivalent to : A [ ] (p imply A <> q)
  Examples :
Gate.down - - > Gate.Up liveness :
If the Gate is down, eventually the Gate will be up

## Slide 99: Train – Gate - Controller
Le train peut passer (accessibilité) :
E<> Train.in
Le train ne traverse pas quand la barrière est ouverte (sûreté) :
A[] not ( Train.in and Gate.up)
Il existe une situation où le train est in et la barrière baissée :
E<> Train.in and Gate.down
Si le train approche, la barrière se baissera:
Train.near --> Gate.down
Si la barrière est levée, la barriere se baissera :
Gate.up --> Gate.down
Si la barrière est baissée, la barrière se lévera:
Gate.down --> Gate.up

## Slide 100: Sémantique dynamique : Système de transitions
x <= 5
x := 0
x <= 2
Système de transitions temporisé (STT) :
Interprétation de
l’automate temporisé

## Slide 101: Retour sur le produit asynchrone de STE [4]
x := 0
x := x + 1
x= 0
x= 1
x= 2

## Slide 102: Exemple : une variable booléenne
Mise à vrai
Mise à faux
uneVarBool
(valeur)
Valeur = true ou false
Valeur
Mise_a_vrai
Mise_a_faux
Est_ce_faux
Est_ce_vrai
Etat de la variable affecté ou accédé par des opérations :
valeur vraie ?
Valeur fausse ?

## Slide 103: Exemple : une variable booléenne
Vrai
Est_ce_vrai
Mise_à_vrai
Faux
Est_ce_faux
Mise_à_faux
Mise_à_vrai
Mise_à_faux
Init
Etat de la variable modélisé par un automate

## Slide 104: Produit asynchrone de STE [4]
x := 0
x := x + 1
y := 0
y := y + 1
x= 0 y = 0
x= 1 y = 1
x= 0 y = 1
x= 2 y = 0
x= 1 y = 0
x= 0 y = 2
Problème de l’équité !

## Slide 105: Validation de modèles par observation
Propriété
formelle
diagnostics, contre exemples
Modèle
formel
Composition,
Simulation,
Analyse
d’atteignabilité
Observateur
Un observateur représente (encode) la propriété comportementale et temporisée à être validée sur un modèle (atteignabilité, sûreté, vivacité bornée)
évènements
C
e1
error
Observer
..
e2
e3
On veut vérifier :
e1 suivi de e2, pas de e3
A[] not Observer.error

## Slide 106: Verification by observers
Observes the behavior of another entity or program
Model
Observer
reachability
Analysis
Verdict
||
Observer :
  represents properties to be validated on a model.
  is not intrusive.
Model
to be
validated
:(
reject
Observer
events

## Slide 107: TGC : Ajout d’un automate observateur UPPAAL
Train
Gate
Controller
Observer
Train_near_obs!
ck := 0
Gate_down_obs!
Si le train arrive,
Gate_down_obs
reçu avant un
délai
Si (ck >= delai )
Observer passe dans un état error
Exemple de propriété :

## Slide 108: TGC : ajout d’un automate observateur UPPAAL
C
exit
far
near
in
x := 0
Train
x := 0
x > 2
x <= 5
Approach!
x >= 1
Train_near_obs!
C
Train_near_obs?
Gate_down_obs?
c = 0
c > delai
error
Observer
c <= delai
Gate
Gate_down_obs!
A [] not Observer.error

## Slide 109: TGC : ajout d’un automate observateur UPPAAL
C
exit
far
near
in
x := 0
Train
x := 0
x > 2
x <= 5
Approach!
x >= 1
Train_near_obs!
C
Train_near_obs?
Gate_down_obs?
c = 0
c > delai
error
Observer
c <= delai
Gate_down_obs!
Down
goUp
goDown
Up
y >= 1
y<1
y<=2
y:=0
y:=0
raise?
lower?
Gate

## Slide 110
Quelques références …
Christel Baier, Joost-Pieter Katoen, Principles of Model Checking, The MIT Press, Cambridge, MassachusettsLondon, England, 2008.
Larsen K. G., Pettersson P., Yi W., « UPPAAL in a Nutshell », International Journal on Software Tools for Technology Transfer, vol. 1, n° 1-2, p. 134-152, 1997.
Queille J.-P., Sifakis J., « Specification and verification of concurrent systems in CESAR », Proceedings of the 5th Colloquium on International Symposium on Programming, Springer- Verlag, London, UK, p. 337-351, 1982.
Clarke E., Emerson E., Sistla A., « Automatic verification of finite-state concurrent systems using temporal logic specifications », ACM Trans. Program. Lang. Syst., vol. 8, n° 2, p. 244- 263, 1986.